## Slide 1
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи Как защитить себя от опасных факторов среды

## Slide 2
2
Почему это важно каждому школьнику Органы дыхания и кожа первыми сталкиваются с пылью, дымом, химическими веществами и микробными аэрозолями. Понимание СИЗ помогает снизить риск ожогов, отравлений и заражения в быту, на улице и при работе с опасными материалами.

## Slide 3
Какие опасные факторы требуют защиты
Пыль, дым, туман и аэрозоли легко попадают в дыхательные пути и раздражают слизистые. Чем мельче частицы, тем глубже они проникают в лёгкие и тем выше риск для здоровья.
Для кожи особенно опасны кислоты, щёлочи, фенолы, нефтепродукты и агрессивные моющие средства. Они вызывают ожоги, сухость, раздражение, а иногда и проникновение вредных веществ через покровы.
Токсичные газы и пары растворителей опасны даже при небольших концентрациях. Они могут действовать незаметно, а при длительном вдыхании вызывать отравление, головокружение и нарушение работы органов.
Уровень угрозы зависит не только от самого вещества, но и от времени контакта, температуры, влажности и вентиляции. Поэтому одна и та же ситуация может быть разной по степени риска.
3

## Slide 4
СИЗ органов дыхания: фильтрующие и изолирующие Фильтрующие средства Фильтрующие СИЗ очищают вдыхаемый воздух через специальные элементы. Их применяют, когда в атмосфере достаточно кислорода и известен характер опасности. Изолирующие средства Изолирующие средства полностью отделяют человека от внешней среды и подают воздух из автономного источника. Они нужны при дефиците кислорода, неизвестном составе атмосферы и очень высоких концентрациях вредных веществ.
4

## Slide 5
Основные виды средств защиты органов дыхания Сравнение показывает, чем отличаются основные группы СИЗОД по назначению и условиям применения. Чем опаснее и неизвестнее среда, тем меньше подходит простая фильтрующая защита и тем важнее герметичность или автономность.
Учебный материал по ОБЗР; общие классификационные признаки СИЗОД
5

## Slide 6
Эффективность зависит не только от типа изделия, но и от плотности прилегания к лицу и своевременной замены фильтра. Изолирующие системы обеспечивают наивысшую защиту, а простые респираторы подходят лишь для ограниченных задач с частицами.
6
Сравнение уровня защиты разных СИЗОД
Обобщение классификации СИЗОД по назначению и условиям применения

## Slide 7
Фильтры, патроны и маркировка
7
Фильтры от частиц
Пылевые фильтры задерживают аэрозоли механическим и электростатическим способом. Их выбирают для работы, где основная опасность связана с твёрдыми или жидкими частицами.
Патроны для газов
Патроны и коробки содержат сорбенты и химические поглотители. Они предназначены для удержания газов и паров, поэтому должны соответствовать типу загрязнения.
Маркировка A, B, E, K, P
Буквенная маркировка указывает на класс опасности: органические пары, неорганические газы, кислые газы, аммиак и частицы. Ошибка в выборе снижает защиту.
Срок службы
Даже подходящий фильтр теряет эффективность после насыщения или по истечении ресурса. Важно учитывать дату, условия хранения и рост сопротивления дыханию.
Влажность и дыхание
Повышенная влажность, загрязнение и повреждение корпуса ускоряют отказ фильтра. Если дыхание стало заметно труднее, средство нужно проверить и заменить без промедления.

## Slide 8
Как выбирают СИЗ органов дыхания Алгоритм основан на оценке опасности, состава атмосферы и условий работы
8

## Slide 9
Средства защиты кожи: что входит в комплект Комплект СИЗ кожи должен закрывать открытые участки тела и не оставлять щелей в области шеи, запястий и голеней. В него входят костюмы, фартуки, перчатки, сапоги, нарукавники и капюшоны. Даже прочный костюм не обеспечивает защиту, если перчатки, обувь или застёжки подобраны неверно. Для химической безопасности особенно важны качество швов, манжет и соединений между элементами комплекта.
9

## Slide 10
Ламинированные ткани и полимерные плёнки лучше сдерживают аэрозоли и брызги, но могут быть тяжелее и менее удобны при длительной работе. Тканевые изделия слабее против жидкой химии.
Неопрен считается более универсальным вариантом, поскольку сочетает химическую стойкость с приемлемой гибкостью. Его выбирают, когда нужна защита от нескольких типов веществ одновременно.
ПВХ часто используют там, где важна защита от воды, брызг и некоторых химикатов. Материал удобен для простых защитных изделий, но не универсален для всех реагентов.
Резина и нитрил хорошо подходят для перчаток и элементов, которым нужна стойкость к маслам, нефтепродуктам и ряду химических веществ. Они ценятся за плотный барьер и эластичность.
Материалы для защиты кожи и их свойства
10

## Slide 11
Выбор материала зависит не только от стойкости, но и от длительности работы, подвижности и нагрузки на руки и тело. Нитрил и неопрен выглядят наиболее универсальными, а ламинированные материалы лучше подходят для кратковременной барьерной защиты.
11
Сравнение материалов по химической стойкости
Учебные материалы по СИЗ кожи и органов дыхания; обобщение типовых характеристик материалов, 2025

## Slide 12
Подбор СИЗ под конкретную опасность Сопоставление опасности с нужной защитой помогает избежать ошибок при выборе средств для дыхания и кожи. Средства защиты подбирают по веществу и условиям работы; универсального комплекта для всех ситуаций не существует.
Учебные материалы ОБЗР и типовые рекомендации по подбору СИЗ, 2025
12

## Slide 13
Герметичность и правильная посадка
Защита начинается с точного размера: лицевая часть должна плотно прилегать к коже, а ремни — удерживать её без перекосов и зазоров по контуру.
Перед работой проверяют целостность комплекта и посадку на теле, потому что исправный фильтр или прочная ткань не компенсируют потерю герметичности.
Борода, неплотные манжеты, повреждённые резинки и ошибочно надетые перчатки создают скрытые пути проникновения опасных веществ и сводят эффективность СИЗ к минимуму.
13

## Slide 14
Порядок надевания и снятия средств защиты Последовательность основана на правилах безопасного использования СИЗ при работе с химическими и биологическими загрязнителями.
14

## Slide 15
Жизненный цикл СИЗ: от хранения до замены
15
Хранение СИЗ держат в сухом, чистом месте, вдали от солнца, нагрева, масел и химически активных веществ, чтобы не ускорять старение материалов.
Проверка состояния После применения осматривают швы, ремни, манжеты, фильтры и эластичные детали; появление дефектов означает снижение защитных свойств.
Использование Во время работы важны аккуратное обращение, отсутствие перегибов и контроль за тем, чтобы фильтры и элементы костюма не были перегружены загрязнением.
Замена Фильтры, патроны и изношенные элементы меняют по ресурсу или при первых признаках непригодности, не дожидаясь полного отказа.

## Slide 16
Опаснее всего ошибки, которые не видны сразу: они создают утечку и дают ложное ощущение безопасности. Чаще всего проблемы связаны не с самим изделием, а с неправильным использованием, спешкой и отсутствием контроля перед работой.
16
Типичные ошибки при использовании СИЗ
Учебные материалы ОБЗР и типовые перечни нарушений при применении СИЗ, 2025

## Slide 17
17
Производственный цех На производстве СИЗ защищают от пыли, сварочного дыма, паров и химических брызг. Особенно важно это там, где есть работа с растворителями, металлообработкой и технологическими реагентами, способными быстро раздражать дыхательные пути и кожу.
Пожар и задымление При пожаре главная опасность связана не только с огнём, но и с дымом, токсичными продуктами горения и высокой температурой. Здесь защитные средства помогают снизить воздействие вредных аэрозолей и избежать ожогов кожи.
Дом, школа, мастерская В быту СИЗ нужны при уборке сильными химическими средствами, ремонте, окраске, работе с клеями и растворителями. Даже обычные задачи становятся рискованными, если вещества попадают на кожу или вдыхаются вместе с воздухом.
Где применяются СИЗ дыхания и кожи

## Slide 18
Нормы безопасности и ответственность
Работодатель обязан не только выдать средства защиты, но и обеспечить подбор по риску, обучение, исправность изделий и своевременную замену, если ресурс исчерпан или обнаружены повреждения.
Пользователь отвечает за ежедневные действия: правильное надевание, проверку посадки, чистоту, хранение и соблюдение инструкции. Формальное отношение к этим правилам делает защиту ненадёжной.
Нарушения требований охраны труда повышают вероятность ожогов, отравлений и инфекций, поэтому безопасность в этой теме — это не формальность, а реальная мера снижения риска.
18

## Slide 19
Признаки, что средство защиты больше не работает Даже внешне целое СИЗ может утратить защитные свойства, если появились повреждения, деформация или нарушение прилегания. Если появился хотя бы один признак отказа, средство нельзя считать безопасным; его нужно проверить, очистить или заменить.
Учебные материалы ОБЗР и правила технического осмотра СИЗ, 2025
19

## Slide 20
Итог: безопасность начинается с правильного выбора СИЗ органов дыхания и кожи работают эффективно только при грамотном подборе, плотной посадке и регулярной проверке. Они не устраняют опасность, но заметно снижают риск поражения.