## Slide 1
Печное отопление и безопасность дома Тепло от печи требует внимательности, знаний и строгих правил.

## Slide 2
Печь в доме: тепло и ответственность Печь кажется привычной, но рядом с ней есть открытый огонь, горячие поверхности и невидимая опасность — угарный газ. Безопасность зависит от исправности печи, чистого дымохода и ежедневного соблюдения простых правил.
2

## Slide 3
Топка Здесь сгорает топливо и выделяется тепло. Размер топки ограничивает, сколько дров можно положить, поэтому перегружать её нельзя: это ухудшает горение и повышает риск перегрева.
Поддувало Через поддувало в печь поступает воздух, необходимый для горения. Если доступ воздуха нарушен, пламя становится слабым, а дым и сажа появляются чаще.
Колосники Колосники поддерживают топливо и помогают воздуху проходить снизу. Благодаря им дрова горят ровнее, а зола осыпается в нижнюю часть печи.
Дверца и задвижка Дверца закрывает топку, а задвижка регулирует выход дыма в трубу. После полного прогорания углей задвижку закрывают, чтобы сохранить тепло внутри дома.
Дымоход и труба Дымоход выводит продукты горения наружу и должен быть чистым и исправным. Если он засорён или повреждён, дым может попасть в комнату и стать опасным для людей.
3
Как устроена печь

## Slide 4
Где риск пожара самый высокий Опаснее всего у деревянных стен, перед топкой и рядом с занавесками или мебелью. Искры и горячая дверца могут воспламенить предметы даже на небольшом расстоянии.
Как сделать пространство безопаснее Чтобы снизить риск, перед печью кладут негорючий лист и убирают всё, что может загореться. Полезны также экраны и свободное пространство вокруг печи.
4
Опасные зоны рядом с печью

## Slide 5
Главные причины пожаров из-за печи
Перекал печи и слишком сильная топка нагревают стенки и трубу до опасной температуры. В таких условиях искры легче попадают на пол и предметы рядом.
Трещины в кладке, неисправная дверца и засорённый дымоход нарушают работу печи. Дым и горячие газы начинают выходить туда, где их быть не должно.
Большой риск создают дрова, сложенные вплотную к печи, а также сушка одежды и обуви рядом с огнём. Даже одна искра может вызвать возгорание.
Опасно оставлять топку без присмотра, закрывать задвижку раньше времени и делать самодельный ремонт. Такие ошибки быстро превращают обычную топку в источник пожара.
5

## Slide 6
Чаще всего проблемы возникают не только из-за самой печи, но и из-за несвоевременного ухода за ней. Чистка, осмотр и правильная топка снижают риск сильнее, чем разовые меры.
Основные причины происшествий при печном отоплении
6
Сводная учебная схема по правилам пожарной безопасности при печном отоплении; дата не указана.

## Slide 7
1. Подготовка Перед топкой проверяют печь и дымоход, убирают золу и убеждаются, что поддувало и заслонка работают исправно.
3. Завершение После прогорания топлива ждут, пока угли полностью погаснут, и только потом закрывают задвижку. При необходимости помещение проветривают.
2. Топка Используют только сухие дрова подходящего размера, не перегружая топку. Дверца во время горения остаётся закрытой, а печь не оставляют без контроля.
7
Как правильно топить печь

## Slide 8
8
Порядок безопасной топки печи Последовательность действий при использовании печи в доме

## Slide 9
9
Сушить вещи вплотную Одежда и обувь рядом с дверцей или трубой быстро нагреваются и могут вспыхнуть. Для сушки нужно выбирать безопасное расстояние от печи.
Оставлять детей без присмотра Рядом с горячей печью нельзя играть и бегать, а младших детей нельзя оставлять одних. Даже краткий контакт с горячей поверхностью вызывает ожог.
Бросать мусор в огонь Спички, бумага, пластик и зола не должны попадать в обычный мусор или использоваться как топливо. Такие действия усиливают дым и повышают риск возгорания.
Пользоваться неисправной печью Печь с трещинами, перекосом дверцы или плохой тягой использовать нельзя. Неисправность приводит к задымлению, утечке тепла и опасности пожара.
Что нельзя делать возле печи
Что нельзя делать возле печи

## Slide 10
Проверка печи и дымохода: признаки неисправности
10
По этим признакам можно вовремя заметить неполадку и остановить топку. Любой из этих признаков требует немедленного внимания: сначала остановить топку, затем проверить печь и дымоход.
Учебная схема по безопасности печного отопления; дата не указана.

## Slide 11
Чистка печи и дымохода
Сажа и смолистые отложения сужают проход для дыма, из-за чего ухудшается тяга и возрастает риск задымления комнаты. Внутри дымохода такие отложения могут воспламениться.
Поэтому печь и трубу очищают регулярно, особенно перед отопительным сезоном и при частом использовании. В уход также входит удаление золы и проверка поддувала.
11

## Slide 12
Угарный газ образуется, когда топливо сгорает не полностью, например при плохой тяге, закрытой задвижке или засорённом дымоходе.
Он не имеет цвета и запаха, поэтому человек не замечает опасность сразу. Первые сигналы — головная боль, слабость, тошнота и головокружение.
Если воздействие продолжается, появляются сонливость, спутанность сознания, нарушение координации и потеря сознания. В такой ситуации нужна срочная помощь взрослых и врачей.
Угарный газ — невидимая опасность
12

## Slide 13
Чем дольше человек остаётся в опасной среде, тем сильнее становятся симптомы и тем меньше времени остаётся на реакцию. Рост выраженности признаков показывает: при подозрении на угарный газ нужно действовать немедленно, не дожидаясь ухудшения состояния.
Как развиваются признаки отравления угарным газом
13
Учебные материалы по основам безопасности жизнедеятельности; обобщение симптомов отравления угарным газом.

## Slide 14
Дымовой извещатель Рано подаёт сигнал о задымлении и помогает заметить пожар, когда огонь ещё не успел быстро распространиться по комнате.
Датчик угарного газа Подаёт тревогу при опасной концентрации газа, который невозможно увидеть или почувствовать по запаху без специального устройства.
Огнетушитель Позволяет быстро потушить небольшое возгорание, если взрослые успевают среагировать сразу и действуют спокойно, без паники.
Песок или вода Подходят для первичного тушения маленького очага и помогают ограничить огонь до приезда пожарных или при их вызове.
Рукавицы и совок Защищают руки при уборке золы и обращении с горячими предметами, уменьшая риск ожогов и случайного прикосновения к жару.
14
Средства защиты и полезные устройства

## Slide 15
15
Детям нельзя разжигать печь без взрослых, подбрасывать топливо или трогать горячие дверцы, заслонки и трубу, даже если огонь уже погас.
Нельзя играть со спичками, бегать рядом с топкой и ставить одежду или обувь слишком близко к нагретым частям печи.
Печь долго остаётся горячей после топки, поэтому подходить к ней можно только с разрешения взрослых и на безопасном расстоянии.
Правила безопасности для детей и подростков

## Slide 16
16
Действия при задымлении или запахе гари Последовательность действий при первых признаках пожара или неисправной тяги в печи.

## Slide 17
Безопасный участок вокруг печи
Перед топкой нужен негорючий предтопочный лист, который защищает пол от искр и случайно выпавших углей. Рядом не должны лежать бумага, ткани и запас дров.
Стены и покрытие пола возле печи делают из материалов, которые не загораются от жара. Такая планировка помогает избежать пожара даже при небольшой ошибке во время топки.
17

## Slide 18
Безопасно и опасно: сравнение привычек
18
Сравнение привычек показывает, какие действия помогают сохранить тепло без риска, а какие быстро создают угрозу пожара и отравления. Ежедневные привычки важнее случайной осторожности: именно они определяют, станет ли печь источником тепла или опасности.
Обобщение правил безопасного печного отопления из учебных материалов.

## Slide 19
Подготовку начинают заранее, чтобы успеть исправить неполадки до первых холодов и не разжигать печь в аварийном состоянии. Чем полнее подготовка, тем ниже риск пожара и отравления угарным газом в холодный сезон.
Подготовка к отопительному сезону
19
Учебные рекомендации по безопасной эксплуатации печного отопления.

## Slide 20
Главный вывод: тепло должно быть безопасным Печь приносит пользу только тогда, когда она исправна, дымоход чист, а вокруг нет опасных предметов. Безопасность держится на внимательности, регулярной проверке и соблюдении правил каждый день.