## Slide 1
Окислительно-восстановительные реакции превращают химическую энергию в электрический ток. Разберём ключевые понятия и свойства.
Химические источники тока: как химическая энергия превращается в электрическую

## Slide 2
Батарейки и аккумуляторы питают смартфоны, ноутбуки, наушники, часы, фотоаппараты, фонари, электросамокаты и медицинские устройства. Без автономного питания многие технологии просто не работали бы. Поэтому химические источники тока стали основой портативной электроники.
Почему химические источники тока важны именно вам
2

## Slide 3
Принцип работы гальванического элемента
На аноде протекает окисление: вещества отдают электроны. На катоде происходит восстановление: электроны «встраиваются» в реакции на поверхности электрода.
Электроны движутся по внешней цепи от анода к катоду, создавая электрический ток для потребителя. Ионы перемещаются через электролит, сохраняя электрическую нейтральность системы.
Разность электрохимических потенциалов электродов формирует напряжение. Его называют ЭДС элемента, и именно она определяет «толчок» для тока внутри замкнутой цепи.
3

## Slide 4
Основные виды химических источников тока и их свойства
Сравнение показывает, какие элементы удобны для разового использования, а какие — экономичнее при многократных циклах.
Первичные элементы удобны, когда нужна простота и разовое питание. Аккумуляторы выгоднее при частом циклировании и планируемом обслуживании.
4
Обобщённое учебное сравнение характеристик типов источников тока.

## Slide 5
Устройство батарейки на примере цилиндрического элемента
5
Что находится внутри цилиндрической «таблетки» Цилиндрический элемент включает металлический корпус, анодный материал, катодную смесь, электролит, сепаратор и токосъемники. Сепаратор отделяет электроды, чтобы предотвратить короткое замыкание, но позволяет ионам проходить.
Как работают внутренние слои Слоистая компоновка делает элемент компактным и обеспечивает стабильный контакт компонентов. На схеме полезно показать: электроны во внешней цепи идут от анода к катоду, а ионы перемещаются через электролит внутри.

## Slide 6
3,6–3,7 В
6
Для одного литий-ионного элемента это типичный диапазон напряжения в работе, поэтому его часто выбирают для портативных устройств.
В реальной цепи напряжение меньше ЭДС из‑за внутреннего сопротивления, а ёмкость задаёт, сколько заряда источник сможет отдать.
Учебные справочные материалы по литий-ионным элементам (типичные значения номинального напряжения).

## Slide 7
Как меняется напряжение источника при разряде
У разных химий «профиль» напряжения различается, поэтому по измеренному напряжению можно косвенно оценивать степень разряда устройства.
В щелочных элементах дольше сохраняется относительно ровное напряжение, затем оно заметно падает. У литий-ионных платформ участок стабильности обычно дольше, а спад ближе к финалу разряда резче.
7
Качественные зависимости из учебных материалов по разрядным характеристикам щелочных и литий-ионных источников тока.

## Slide 8
Краткая история развития химических источников тока
8
1800 год — вольтов столб Алессандро Вольта создал первый вольтов столб: практический и относительно стабильный способ получения электрического тока из химических процессов.
XIX век — элементы Даниэля и Лекланше Появились элементы, ставшие важными шагами к «батарейной» электрохимии. Они сделали автономное питание более удобным и доступным.
XIX–XX век — свинцово-кислотные аккумуляторы Технология дала возможность многократной перезарядки, что резко расширило область применения: от транспорта до стационарного резервного питания.
XX век — никелевые системы и литий-ионные решения Стали широко использоваться никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и затем литий-ионные аккумуляторы — с акцентом на ресурс и энергоёмкость.

## Slide 9
Как аккумулятор работает при разрядке и зарядке
9
Две стадии — разряд и заряд — протекают как взаимно обратные процессы.

## Slide 10
Литий-ионные аккумуляторы как современный стандарт
10
Высокая удельная энергия При той же массе литий-ионные системы обычно запасают больше энергии, чем более старые технологии. Благодаря этому они стали основой для смартфонов, ноутбуков и другой портативной техники.
Деградация со временем и циклами Электроды постепенно стареют: растёт внутреннее сопротивление, меняются характеристики, уменьшается полезная ёмкость. Режим зарядки и температура заметно влияют на срок службы.
Номинальное напряжение для портативной электроники Типичное номинальное напряжение одного элемента порядка 3,6–3,7 В. Такое значение хорошо «ложится» на схемы питания множества мобильных устройств.
Ограничения по безопасности Опасные режимы связаны с перегревом и перезарядом. Поэтому литий-ионным системам необходимы датчики, электронная защита и соблюдение правил эксплуатации.
Компактность и небольшой вес Литий-ионные элементы обеспечивают нужные параметры при умеренных габаритах. Это упрощает проектирование устройств, где важны и пространство, и удобство пользователя.

## Slide 11
11
Портативная электроника: когда питание должно быть «рядом» Смартфон, планшет, ноутбук и беспроводные наушники работают благодаря автономной электрической энергии химического источника тока. Важно, чтобы батарея сохраняла напряжение во время разряда и выдерживала множество циклов. Поэтому при выборе смотрят на ресурс и емкость, а не только на «сколько держит» в моменте.
Транспорт и электромобиль: ставка на сочетание мощности и запаса энергии В электромобилях аккумуляторные системы обеспечивают как длительное движение, так и резкие разгоны. Для этого требуются контролируемые режимы разряда и заряда, а также защита от перегрева. Выбор делают по балансу удельной энергии, мощности и надежности на всем рабочем диапазоне температур.
Дом и мастерская: фонари, электроприборы и резервное питание Фонари, электроинструменты и домашние аккумуляторные блоки часто работают в условиях редкого, но требовательного включения. Поэтому ценятся устойчивость к простоям и понятное поведение при частичных разрядах. Для резервного питания особенно значимы предсказуемость работы и безопасность при длительном хранении.
Где используются аккумуляторы и батарейки

## Slide 12
Сравнение ключевых параметров источников тока
Сравнение помогает соотнести требования устройства с подходящим типом источника тока. Выбор всегда компромисс: чем сильнее в одном параметре, тем часто приходится уступать в другом.
Универсального «лучшего» источника не существует: для смартфона важна энергоемкость, для инструмента — мощность, а для транспорта и резервирования — ресурс и управляемость режимов.
12
Учебно-методическое обобщение характеристик источников тока (без привязки к конкретным числам по типам батарей).

## Slide 13
Свинцово-кислотные аккумуляторы: преимущества и ограничения
Свинцово-кислотные аккумуляторы — одна из самых отработанных и недорогих технологий хранения энергии. Они способны отдавать высокую мощность, поэтому традиционно применяются в автомобильных стартерных системах и резервном питании.
13
При всей практичности технология ограничена по «легкости»: аккумулятор получается заметно тяжелее, чем современные литиевые варианты. Из-за этого он менее удобен там, где важны масса и компактность устройства.
Ещё одно ограничение связано с удельной энергией: на единицу массы запас энергии обычно ниже, чем у более новых классов аккумуляторов. Поэтому при одинаковом желаемом времени работы решения приходится выбирать с учетом габаритов.
Технология чувствительна к глубокому разряду: если систематически «вынимать» большую часть заряда, ресурс сокращается. Это требует правильной схемы эксплуатации и контроля состояния, чтобы батарея служила дольше.

## Slide 14
Сравнение удельной энергии разных технологий
При одинаковой массе литий-ионные системы обычно позволяют запасать больше энергии, поэтому их выбирают там, где важны мобильность и продолжительность работы без подзарядки.
Разница объясняет рыночное доминирование литий-ионных аккумуляторов в переносной электронике: они лучше «упаковывают» энергию в габариты и вес.
14
Иллюстративная диаграмма с условными относительными значениями; точные удельные энергии зависят от конкретной конструкции и состава.

## Slide 15
Опасности неправильной эксплуатации источников тока
15
Перегрев и возгорание Если источник работает при недопустимом нагреве или закрыт без теплоотвода, химические процессы могут ускориться. Это повышает риск повреждения и возгорания, особенно у чувствительных литиевых систем.
Короткое замыкание Попытки «проверить» элемент, использовать поврежденные контакты или допустить замыкание проводов приводят к резкому росту тока. Итогом становится потеря емкости, нагрев и выход из строя.
Механическое повреждение Удары, деформация корпуса и повреждение сепаратора ухудшают внутреннюю структуру и делают реакцию менее управляемой. Чем сильнее нарушение, тем выше вероятность аварийного сценария при дальнейшей зарядке.
Протечка и перезаряд Протечка электролита ухудшает работу и может вызвать коррозию. Перезаряд ускоряет деградацию и повышает риски. Поэтому важны контроллеры заряда, термозащита и корректное хранение.

## Slide 16
Экологические проблемы и переработка батареек
16
Использованные батарейки и аккумуляторы содержат металлы и электролиты, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Неправильная утилизация ведет к загрязнению почв и воды, потому что вредные компоненты попадают в окружающую среду.
Переработка уменьшает экологический ущерб и возвращает материалы в производство. Ценность вторсырья — в возвращении металлов вроде цинка, никеля, кобальта и свинца, а также в снижении объема отходов на полигонах при правильной сортировке.

## Slide 17
Жизненный цикл химического источника тока
17
Полный путь от сырья до переработки: оценка экологической «цены» на каждом шаге.

## Slide 18
18
Перспективы развития технологий хранения энергии
Ключевые цели разработок — повышение безопасности, увеличение ресурса и снижение стоимости. Отдельная задача — уменьшить зависимость от дефицитных металлов, прежде всего кобальта и никеля, чтобы цепочки поставок оставались стабильными.
Исследования ведутся в сторону твердотельных аккумуляторов и натрий-ионных систем, а также совершенствования литий-железо-фосфатных технологий. Это позволяет добиваться более предсказуемого поведения и повышать устойчивость при эксплуатации.
Направления особенно значимы для транспорта, энергетики и массовой бытовой электроники. Улучшения в химии и конструкции напрямую влияют на ресурс, риск перегрева и удобство зарядки в реальных сценариях.

## Slide 19
Сравнение ресурса разных аккумуляторных технологий
Даже при одинаковом типе батареи ресурс заметно меняется: на него влияют глубина разряда и температура, поэтому одинаковые устройства могут «жить» по-разному.
Диаграмма показывает общий тренд: современные литиевые системы при правильном режиме обычно выдерживают больше циклов. Однако итог всегда зависит от условий зарядки и эксплуатации.
19
Иллюстративная диаграмма с условными относительными значениями; точные показатели зависят от модели, режима и условий работы (температура, глубина разряда).

## Slide 20
Химические источники тока превращают химическую энергию в электрическую за счет окислительно-восстановительных реакций. Оптимальный выбор определяется напряжением, емкостью, ресурсом, безопасностью и стоимостью, а будущее — за более энергоемкими и экологичными решениями.
Выбор источника тока — это про задачи, а не про размер