## Slide 1
Принцип действия ядерных реакторов Реактор превращает энергию деления в тепло, а затем — в электричество.

## Slide 2
2
В 1938 году Отто Ган и Фриц Штрассман экспериментально показали деление урана. В 1942-м в Чикаго заработал первый управляемый реактор Chicago Pile-1 под руководством Энрико Ферми. Сегодня более 440 энергоблоков обеспечивают около 10% мировой электроэнергии — благодаря высокой плотности энергии топлива и низким прямым выбросам CO₂ при выработке электричества.
От открытия деления к современной атомной энергетике

## Slide 3
200 МэВ Такой объем энергии высвобождается на один акт деления и затем превращается в тепло.
Обобщенные ядерно-физические данные для деления тяжелых ядер (диапазон ≈190–200 МэВ).
При поглощении нейтрона ядро урана, плутония или тория становится неустойчивым и распадается на два осколка. Около 200 МэВ высвобождается за акт деления, большая часть переходит в кинетическую энергию осколков.
3

## Slide 4
Цепная реакция и коэффициент размножения нейтронов
Почему возникает цепная реакция Цепная реакция поддерживается, когда нейтроны, рожденные при делении, вызывают следующие деления. Важно не просто наличие нейтронов, а их число «в среднем» на один акт деления.
4
Режимы работы по коэффициенту k Коэффициент размножения k характеризует режим реактора: при k<1 реакция затухает, при k=1 устанавливается устойчивое состояние, а при k>1 мощность растет. На схеме полезны поколения нейтронов и ветвление реакции.

## Slide 5
Логическая последовательность этапов преобразования энергии в типовой тепловой атомной станции
От деления к электричеству: энергетическая цепочка
5

## Slide 6
Активная зона включает топливные сборки, замедлитель, теплоноситель и управляющие стержни. Именно здесь концентрируется процесс деления и накапливается тепловыделение, которое нельзя допустить до перегрева.
Активная зона: место, где выделяется основная энергия
6
Компоновка активной зоны подбирается так, чтобы топливо было размещено плотно и нейтроны распределялись равномернее. Отвод тепла должен идти непрерывно — это критично для стабильности и безопасности.
Топливо обычно размещают в виде керамического диоксида урана в герметичных металлических оболочках твэлов. Такая конструкция одновременно обеспечивает механическую прочность и изоляцию продуктов деления.

## Slide 7
Основные элементы реактора и их функции
7
Соотнесите элементы с их ролью: от создания деления до отвода тепла и защиты. Работа реактора держится на сочетании: топливо создаёт деление, замедлитель и нейтронная физика обеспечивают режим, а теплоотвод и защита делают процесс контролируемым.
Обобщенное описание конструкции типовых тепловых реакторов

## Slide 8
Энергетический баланс атомной электростанции
8
Большая часть энергии уходит в тепло как «неизбежный побочный продукт» теплового цикла, поэтому электрический КПД ограничен физикой нагрева и охлаждения. Круговая диаграмма подчеркивает: реактор производит в первую очередь тепло, а электричество получается через турбинный цикл и потери остаются существенными.
Тепловой баланс типовой тепловой электростанции; соотношение ~33/67 приводится как учебная оценка.

## Slide 9
Теплоноситель и замедлитель: почему важен выбор материала
В водо-водяных реакторах обычная вода одновременно замедляет нейтроны и отводит тепло. Поэтому выбор параметров системы «вода—активная зона» напрямую влияет на то, как быстро достигается и поддерживается нужный режим деления.
В тяжеловодных установках применяют тяжелую воду (дейтерий), которая лучше сохраняет нейтроны. В графитовых реакторах роль замедлителя выполняет графит; тем самым меняются нейтронный баланс, требования к топливу и конструкция всей установки.
9

## Slide 10
Типы реакторов по нейтронному спектру
10
Главное различие тепловых и быстрых реакторов — в том, используют ли замедлитель. Это меняет спектр нейтронов и, следовательно, то, какие изотопы эффективнее вовлекаются в цепную реакцию. Тепловые реакторы проще для эксплуатации, поскольку замедление повышает вероятность деления в соответствующих диапазонах энергий нейтронов; быстрые реакторы требуют иной защиты и теплогидравлики.
Обобщенные принципы классификации реакторов по спектру нейтронов (учебные физические основы)

## Slide 11
Мощность реактора изменяют введением или извлечением управляющих стержней: большее поглощение нейтронов снижает деление, меньшее — повышает. Этот метод позволяет быстро переводить установку между режимами.
11
Дополнительно регулируют реактивность за счёт изменения концентрации борной кислоты в теплоносителе. Бор эффективно поглощает нейтроны, поэтому он служит «химическим» инструментом для тонкой настройки мощности.
Ещё один рычаг — изменение режимов циркуляции теплоносителя и распределения потоков в активной зоне. Так управляют температурными режимами, влияющими на нейтронные процессы и устойчивость работы.
Управляющие стержни изготавливают из материалов с высоким сечением поглощения, например бора или кадмия. Запаздывающие нейтроны дают реактору управляемое время отклика и предотвращают слишком быстрый разгон цепной реакции.
Регулирование мощности реактора

## Slide 12
Сигнал аварийной защиты запускает последовательность действий: измерение → решение → быстрое введение стержней → прекращение цепной реакции и поддержание охлаждения.
Как автоматика обеспечивает остановку при отклонениях параметров
12

## Slide 13
Остаточное тепло после остановки реактора
После прекращения цепной реакции топливо продолжает выделять тепло из‑за радиоактивного распада продуктов деления и наработанных изотопов. В первые минуты это составляет несколько процентов номинальной мощности, затем быстро уменьшается.
13
Даже при полном заглушении активная зона должна оставаться под надёжным охлаждением. Без отвода остаточного тепла температура топлива может опасно вырасти, что повышает риски повреждения оболочек и ухудшает состояние барьеров безопасности.

## Slide 14
Путь превращения ядерной энергии в электрическую
14
Ядерный реактор работает как источник тепла: электричество появляется только после преобразования теплового потока в работу турбины и прохождения тока через генератор. Схема показывает «двухступенчатость» процесса: от реакции к теплу и только потом — к электричеству. Основная доля энергии теряется на ограничениях теплового цикла и узких местах оборудования.
Обобщённая технологическая логика преобразования энергии в тепловых энергетических установках; точные доли зависят от проекта и режима работы.

## Slide 15
Топливный цикл и обогащение урана
15
Добыча и исходный состав Природный уран содержит около 0,7% изотопа уран‑235, остальное в основном приходится на уран‑238. Для большинства легководных реакторов этого недостаточно для устойчивой мощности без подготовки топлива.
Обогащение до U‑235 Топливо обогащают до примерно 3–5% по урану‑235 (диапазон зависит от типа реактора и требований конкретной станции). Это повышает долю делящихся атомов в активной зоне.
Работа в реакторе и извлечение После «выгорания» топливо извлекают из реактора. Далее его выдерживают для снижения остаточного тепловыделения и уровня радиации, обеспечивая безопасные условия обращения и транспортировки.
Переработка или долговременное хранение После выдержки топливо либо направляют на переработку, либо помещают на долговременное хранение. Выбор траектории зависит от политики обращения с топливом и возможностей инфраструктуры.

## Slide 16
Сравнение распространенных типов реакторов
16
Обзор ключевых различий по теплоносителю, конструкции нейтронного спектра и последствиям для эксплуатации, безопасности и инфраструктуры. Выбор типа реактора определяется компромиссом между управляемостью, требованиями к конструкции и инфраструктуре. Чем «свободнее» нейтронный спектр, тем выше требования к защите и теплопередаче.
Классификация и обобщённые характеристики типов реакторов в учебных материалах и справочниках по атомной энергетике.

## Slide 17
Аварии как источник инженерных уроков
17
Чернобыль, 1986 год Авария на Чернобыльской АЭС показала, насколько опасно сочетание конструктивных особенностей реактора и ошибок персонала. После неё усилили подходы к оценке рисков и к обучению операторов.
Фукусима‑1, 2011 год Авария на Фукусиме‑1 продемонстрировала риск потери электропитания и охлаждения при внешнем природном воздействии. Это подчеркнуло необходимость устойчивости к «одновременным» отказам систем.
Усиление пассивной и резервной защиты Эти события ускорили внедрение пассивных элементов безопасности и резервирования, а также развитие защиты от внешних угроз. Дополнительно усилили международный контроль соблюдения стандартов безопасности.

## Slide 18
Место атомной энергетики в современной энергосистеме
18
Атомные станции ценят за устойчивую «базовую» генерацию и высокую плотность энергии топлива. При эксплуатации они дают низкие прямые выбросы CO2, но требуют затрат на безопасность. Данные показывают типичную роль атомной энергетики как элемента, уменьшающего провалы в генерации. Коммерческая привлекательность зависит от стоимости строительства и зрелости инфраструктуры обращения с отходами.
Обобщённая интерпретация роли энергоисточников; конкретные доли зависят от страны и периода.

## Slide 19
После выдержки топливо размещают в сухих контейнерах для охлаждения и защиты. Для очень долгого хранения используют глубокие геологические хранилища, где отходы изолируются от людей и окружающей среды на длительные сроки.
Обращение с радиоактивными отходами
Радиоактивные отходы разделяют на низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Отработавшее топливо сначала выдерживают в бассейнах для снижения тепловыделения и радиации, а затем переходят к дальнейшей обработке.
19

## Slide 20
Контролируемая цепная реакция — основа работы реактора Ядерный реактор — инженерная система, в которой контролируемая цепная реакция деления превращает энергию атомного ядра в тепло, а затем в электричество. Основа работы — управление нейтронами, охлаждение и многоуровневая защита. Это требует строгой безопасности, надежной автоматики и ответственного обращения с отработавшим топливом.