## Slide 1
Логические элементы и переключательные схемы
Цифровая логика: из булевых правил вырастают реальные схемы управления и вычислений.

## Slide 2
Почему логика нужна цифровой технике
Двоичная логика опирается только на 0 и 1: их проще уверенно различать электронным схемам и устойчивее работать в условиях помех. Идеи логики прошли путь от реле и контактов к транзисторам и интегральным микросхемам — сегодня на одном кристалле работают миллиарды элементов.
2

## Slide 3
Логическая переменная и уровни сигнала
Логическая переменная принимает ровно два значения: истина и ложь, то есть 1 и 0. В электрической схеме этим значениям соответствуют высокий и низкий уровни напряжения.
Для разных семейств микросхем используют разные численные границы напряжений, но смысл сохраняется: схема реагирует не на «точное число вольт», а на устойчивое состояние сигнала.
Поэтому в цифровой технике важнее понять, как устроено различение состояний, чем измерить конкретное напряжение мультиметром на одном мгновении.
3

## Slide 4
Основные логические элементы
Эти элементы задают базовые операции булевой алгебры и служат «кирпичиками» для сложных переключательных схем.
4
И-НЕ и ИЛИ-НЕ называют универсальными: комбинируя их, можно построить любую логическую схему.
Учебные курсы по дискретной математике и цифровой логике (обобщённое описание функций).

## Slide 5
Элемент И и его физический смысл
5
Элемент И формирует единицу только тогда, когда все его входы находятся в состоянии 1. Если хотя бы один вход равен 0, результат на выходе становится 0 — то есть нужна «полная готовность» всех условий.
В переключательной схеме это похоже на последовательное соединение контактов: цепь замкнётся только при срабатывании каждого звена. На практике элемент И используют для разрешения работы узла, одновременной проверки условий и фильтрации сигналов.

## Slide 6
Построено по формуле операции И: A ∧ B (00, 01, 10, 11).
Таблица истинности элемента И
График показывает ключевой принцип: единица появляется единственным образом — когда активны оба входа одновременно.
6
Такой «жёсткий» характер И делает его удобным для условий, где нельзя запускать действие без выполнения всех требований.

## Slide 7
Элемент ИЛИ и объединение условий
Элемент ИЛИ даёт на выходе 1, если хотя бы один вход равен 1. Формально это соответствует операции A ∨ B: достаточно одного сработавшего условия, чтобы разрешить дальнейшие действия.
В переключательной схеме это аналог параллельного соединения контактов. Путь к выходу найдётся при любом замкнутом контакте, поэтому итоговое состояние становится единицей «по наличию причины».
7
Эта логика удобна, когда нужно собрать сигнал из разных источников. Например, при объединении команд или при формировании общего разрешающего сигнала по нескольким вариантам.
Принцип ИЛИ используют и в аварийной сигнализации: устройство должно среагировать при срабатывании любого из контролируемых датчиков.

## Slide 8
Элемент НЕ и инверсия сигнала
Инвертор (элемент НЕ) меняет значение на противоположное: 0 превращается в 1, а 1 — в 0. Благодаря этому легко выразить «противоположное условие» в виде одной операции.
8
Инверсия особенно нужна при построении отрицательной логики: например, когда сигнал «разрешён» формируется как отсутствие запрета. Также она помогает задавать запрещающие условия в автоматике.
В формулах НЕ обычно записывают чертой сверху, апострофом или специальным обозначением у переменной. Такая запись позволяет при упрощении схем преобразовывать логические выражения без потери смысла.

## Slide 9
От контактов к логической схеме
9
Условие задаётся контактами, а логические операции соответствуют способу соединения и инверсии.

## Slide 10
Булева алгебра и законы преобразования
Коммутативность и ассоциативность позволяют менять порядок и группировку логических выражений, сохраняя итоговый результат. Это помогает «перечитать» схему так, чтобы она стала нагляднее или короче.
10
Дистрибутивность задаёт связь между И и ИЛИ: выражения можно развернуть или, наоборот, свернуть без изменения смысла. В результате уменьшается количество элементов и упрощается соединение сигналов.
Законы де Моргана связывают операции И, ИЛИ и НЕ. С их помощью удобно переносить инверсию внутрь скобок и переходить от одной формы записи к другой, сохраняя эквивалентность.
Практический эффект преобразований — более простая и надёжная реализация: меньше элементов, меньше задержка переключения и легче проверить корректность работы схемы по таблице истинности.

## Slide 11
Логические расчёты по таблицам истинности для функций с двумя входами (A, B).
Сравнение функций И, ИЛИ, XOR и универсальных элементов
Для двух входов выход 1 появляется разное число раз из четырёх: И — один случай, ИЛИ — три, XOR — два. Универсальными считаются И-НЕ и ИЛИ-НЕ.
11
Диаграмма показывает, что И «строже» (реже даёт 1), ИЛИ «шире», XOR реагирует на различие, а NAND/NOR достаточно, чтобы реализовать любую булеву схему.

## Slide 12
Переключательные схемы на реле и транзисторах
12
Реле: наглядная логика, но ограничения Релейные схемы действительно помогают увидеть логику через замыкание и размыкание контактов. Но из‑за механики они переключаются медленно, создают шум и со временем изнашиваются.
Переход к полупроводникам Транзисторные схемы выполняют те же булевы операции значительно быстрее. Они компактнее, потребляют меньше и стабильнее, поэтому именно их принципы стали основой большинства микросхем и цифровых контроллеров.

## Slide 13
Сравнение семейств логических микросхем
Семейства отличаются напряжением питания, скоростью работы и практическими компромиссами: энергопотребление, тепловой режим и стойкость к помехам.
13
CMOS/КМОП выделяется сочетанием экономичности и высокой плотности элементов; выбор семейства обычно зависит от приоритетов: скорость или энергопотребление.
Классификация и общие характеристики семейств логических ИС (учебные материалы по цифровой электронике).

## Slide 14
Задержка распространения и помехоустойчивость
14
Задержка распространения Реальный элемент переключается не мгновенно, поэтому сигнал доходит до выходов через конечное время. При каскадировании это влияет на момент изменения уровня в следующем узле.
Фронты импульсов и запас по напряжению На работу влияют форма и скорость нарастания фронта, а также запас по пороговым уровням. Если сигнал проходит порог медленно, возрастает риск ложных срабатываний.
Устойчивость к внешним помехам Помехи могут искажать уровни 0 и 1, вызывая ошибочные переходы. Конструкция входов, фильтрация и корректное согласование помогают сохранять правильную интерпретацию логики.
Нагрузочная способность и согласование уровней При соединении микросхем учитывают нагрузку выхода и число подключённых входов. Важно, чтобы логические пороги для 0 и 1 совпадали, а уровни не выходили за допустимые границы.

## Slide 15
Порядок анализа логической схемы
15
Последовательность действий при разборе учебных задач: от входов к эквивалентности и оценке реализации.

## Slide 16
Расчёт значений по определению функции XOR (таблица истинности для двух входов).
Логическая функция XOR
По таблице истинности XOR принимает единицу только в случаях, когда входы различаются. Это делает функцию удобной для обнаружения несоответствий.
16
Диаграмма наглядно подтверждает симметрию XOR: пары 01 и 10 дают 1, а равные пары 00 и 11 — 0.

## Slide 17
Применение логики в реальных устройствах
17
Логические элементы лежат в основе процессоров, контроллеров, охранных систем, бытовой техники и робототехники. В компьютере они участвуют в арифметических операциях, управлении памятью и обработке команд.
В автоматике логика объединяет сигналы датчиков, формирует условия запуска и отключает опасные режимы. Благодаря булевым правилам система принимает решения предсказуемо, а не «на глаз».

## Slide 18
В логике XOR единица появляется только в двух из четырёх возможных сочетаний входов, поэтому любая инверсия или перепутанный тип контактов сразу меняют результат.
Такую ошибку легко увидеть, если сравнить получившуюся схему с таблицей истинности: различия проявляются ровно в тех комбинациях, где ожидается 1.
Расчёт по таблице истинности функции XOR (A, B).
2 из 4
18

## Slide 19
Минимальный набор понятий по теме
Эти термины связывают школьную булеву логику с реальными цифровыми схемами: от таблиц истинности до свойств микросхем.
19
Понимание этих базовых понятий позволяет перейти от «как считается» к «как надёжно работает» в электронных схемах.
Учебные материалы по цифровой логике и архитектуре вычислительных устройств.

## Slide 20
Логические элементы превращают правила в устройства
Логические элементы превращают правила булевой алгебры в работающие электронные устройства. Переключательные схемы показывают соответствие последовательных и параллельных соединений логическим операциям. Понимание уровней, таблиц истинности, универсальности и реальных задержек объясняет работу компьютеров и автоматических систем.