## Slide 1
Загрязнение атмосферы: источники, состав и последствия
Пыль, газы и аэрозоли меняют воздух и запускают каскад последствий для людей и природы.

## Slide 2
Почему это важно именно сегодня
Качество воздуха влияет на здоровье, самочувствие и учебную/рабочую продуктивность. ВОЗ связывает загрязнение воздуха примерно с 7 миллионами преждевременных смертей ежегодно. Наиболее остро проблемы заметны в крупных городах из‑за транспорта, отопления, промышленности и застоев воздуха.
2

## Slide 3
Загрязнение атмосферы — это концентрации веществ выше естественного фона и безопасных уровней. Различают первичные выбросы и вторичные загрязнители, возникающие из‑за химических реакций; ключевые — PM2.5, PM10, NOx, SO2, CO, аммиак, летучие органические соединения и приземный озон.
3
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
7 миллионов
Такой масштаб показывает, что влияние загрязнения выходит далеко за пределы обычного дискомфорта.

## Slide 4
Основные источники загрязнения в городах
Автотранспорт — главный фактор: при высокой плотности движения и частых пробках выхлопные газы накапливаются у улиц и перекрёстков, особенно когда поток транспорта то ускоряется, то резко замедляется.
Существенный вклад дают котельные, теплоэлектростанции, промышленные предприятия, строительные площадки и дорожная пыль, а также сопутствующие выбросы при обработке материалов и эксплуатации техники.
Зимой ухудшение часто усиливается из‑за отопления; при слабом ветре и температурной инверсии загрязнения задерживаются у поверхности земли, и концентрации могут оставаться высокими дольше обычного.
4

## Slide 5
Для каждого сектора указаны типичные загрязнители, условия усиления выбросов и влияние на качество воздуха; итоговая картина зависит от урбанизации и топлива.
5
Сектора, которые вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха
Вклад разных секторов меняется по территории: в городах сильнее проявляются транспорт и энергетика, в регионах с иной инфраструктурой — бытовое отопление и сельское хозяйство.
ВОЗ, IPCC, ЕЭК ООН.

## Slide 6
В крупных городах заметно доминируют транспорт и энергетика, а в сельских районах повышается роль аммиака и бытового отопления.
6
Распределение выбросов по секторам
Суммарная картина определяется не только объёмом деятельности, но и типом топлива, плотностью застройки и погодными условиями, которые «удерживают» загрязнения у земли.
ВОЗ, IPCC, ЕЭК ООН (обобщённые оценки по секторам; точные доли зависят от страны и периода).

## Slide 7
Транспорт как источник городского смога
Улица, где воздух «не успевает обновляться» Выхлопные газы от автомобилей накапливаются в потоках, особенно когда движение прерывается пробками и сигналами светофоров. На перекрёстках и у оживлённых магистралей концентрации NOx и летучих соединений держатся выше, чем в удалении от дороги.
Дизельный след: почему растёт доля мелких частиц Дизельные двигатели заметно влияют на формирование PM2.5 — частиц, которые особенно глубоко проникают в дыхательные пути. Поэтому в районах грузового транспорта и автобусных маршрутов «пик» загрязнения часто приходится на часы высокой нагрузки.
Холодный запуск и плотная застройка При холодном запуске двигателя и коротких поездках выделения могут быть особенно значительными. В плотной городской застройке загрязнение хуже рассеивается, а значит, фон у тротуаров и дворов становится более устойчивым в течение дня.
7

## Slide 8
8
Промышленность и энергетика
Тепловые станции и металлургия Тепловые электростанции и крупные производства выбрасывают диоксид серы, оксиды азота, пыль и другие примеси. Состав выбросов зависит от технологии и качества топлива.
Цементные и химические производства Цементные заводы и химические предприятия дают значимую долю пыли и различных газообразных загрязнителей. При изменениях режима работы возможны локальные повышения концентраций.
Уголь и мазут vs природный газ При сжигании угля и мазута сернистых соединений обычно образуется больше, чем при использовании природного газа. Поэтому замена топлива часто даёт заметный эффект по SO2.
Фильтры и очистные установки Эффективные фильтры и очистные сооружения снижают поступление загрязняющих веществ в атмосферу. Вместе с модернизацией оборудования они уменьшают риск длительных загрязнений.

## Slide 9
9
Как образуется смог
Цепочка процессов в атмосфере: от выбросов до вторичных загрязнителей и ухудшения видимости.

## Slide 10
Сельское хозяйство и бытовые источники
Сельское хозяйство выделяет аммиак при использовании удобрений и содержании животных. Аммиак участвует в формировании мелких частиц в воздухе, что влияет на PM‑компонент смога.
В домах источниками загрязнения становятся печи, камины и угольное или дровяное отопление, а также приготовление пищи без достаточной вентиляции. В результате дым и продукты сгорания попадают в жилую зону.
В холодный сезон роль бытовых источников обычно заметно возрастает: растёт число часов отопления, усиливаются пики PM и сопутствующих газов, особенно при неблагоприятной погоде.
10

## Slide 11
11
Природные источники загрязнения атмосферы
Лесные пожары Во время пожаров в воздух попадают дым и частицы, а также газы горения. Концентрации могут резко вырасти на больших территориях, иногда на считанные часы, ухудшая видимость и качество воздуха.
Пыльные бури Пыльные бури поднимают в атмосферу мелкие частицы с поверхности суши. Это увеличивает долю PM и ухудшает дыхание даже вдали от источника, особенно при сухой погоде и сильном ветре.
Вулканические извержения При извержениях в воздух выбрасываются пепел и газовые компоненты, которые могут переноситься на сотни или тысячи километров. На ограниченное время растут концентрации частиц и некоторых реакционноспособных газов.
Морская соль Морская соль формирует естественные аэрозоли, попадающие в атмосферу при волнении и разбрызгивании воды. Она заметнее в прибрежных районах, усиливает запылённость и влияет на микроклимат и рассеяние света.

## Slide 12
Риск зависит от того, как вещество действует в организме: одни проникают глубоко в дыхательные пути, другие сильнее раздражают слизистые, а третьи ухудшают транспорт кислорода в крови.
12
Опасные загрязнители и их влияние на организм
Наиболее проблемны мелкие частицы PM2.5, так как они глубоко проникают и могут попадать в кровь; значимы также NO2, приземный озон и PM10.
ВОЗ и профильные обзоры по токсичности загрязнителей (качественная интерпретация механизма воздействия; не является результатом измерений в конкретном регионе).

## Slide 13
Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека
Мелкие частицы и токсичные газы повышают риск бронхита, астмы и аллергических реакций, а также связаны с ростом вероятности инфаркта и инсульта при длительном воздействии.
13
Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими болезнями: их дыхательная и сердечно‑сосудистая системы хуже компенсируют вредное влияние.
Даже без мгновенного ухудшения состояния, суммарное воздействие со временем влияет на качество жизни: ухудшается самочувствие и повышается риск преждевременной смерти.
Долгий контакт с загрязнённым воздухом ухудшает работу лёгких и может снижать их функциональные резервы: чаще появляются симптомы, усиливается утомляемость и растёт частота обострений.

## Slide 14
Экологические и климатические последствия
Приземный озон уменьшает фотосинтез и повреждает ткани растений, что ведёт к снижению урожайности. Это отражается не только на полях, но и на устойчивости продовольственных систем.
14
Кислотные дожди образуются из оксидов серы и азота: они повреждают почвы и водоёмы, ускоряют деградацию лесов и ухудшают состояние зданий за счёт коррозии и выветривания.
Чёрный углерод поглощает солнечное тепло и усиливает потепление климата. Поэтому даже кратковременные эпизоды выбросов могут усиливать долгосрочные климатические эффекты.

## Slide 15
Таблица показывает, какие загрязнители чаще всего регулируют по рекомендациям ВОЗ и часто используемым национальным стандартам, а также в каких ситуациях обычно наблюдаются превышения.
15
Нормы качества воздуха и безопасные ориентиры
Превышения чаще возникают там, где одновременно есть источник выбросов и условия для накопления загрязнений: холодный сезон, слабый ветер, близость транспорта и промышленности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

## Slide 16
Как измеряют загрязнение воздуха
Мониторинг качества воздуха ведут стационарные посты, мобильные лаборатории и спутниковые наблюдения. Они позволяют отслеживать концентрации твёрдых частиц и газов, а также оценивать метеопараметры.
Данные помогают находить «горячие точки» — участки рядом с дорогами, предприятиями и крупными источниками отопления. Сравнение во времени выявляет сезонность и влияние погоды на распространение загрязнений.
16

## Slide 17
17
Системный путь снижения выбросов загрязняющих веществ
Контроль источников → модернизация → чистое топливо → транспорт и энергоэффективность → планирование и озеленение

## Slide 18
18
Что могут делать города и школы
Низкоэмиссионные зоны и транспорт Города могут вводить низкоэмиссионные зоны, обновлять общественный транспорт и снижать долю поездок на самых «грязных» маршрутах. Это уменьшает локальные пики NOx и частиц у магистралей.
Контроль промышленных выбросов Для заметного эффекта требуется дисциплина предприятий: регулярные проверки, фиксация фактических выбросов и применение очистных технологий. Так сокращаются SO2, пыль и другие компоненты, влияющие на качество воздуха.
Экономия энергии и правильное обращение с отходами В школах важно сокращать ненужное энергопотребление и избегать сжигания отходов. Дополнительно помогают режим проветривания и информирование учеников о том, как загрязнение формируется в районе.
Экологические данные и просвещение Разбор данных мониторинга качества воздуха позволяет понять закономерности на практике: когда растут PM и газы, как влияет погода. Ученики формируют ответственный стиль поведения и делают выводы осознанно.

## Slide 19
Разные меры по‑разному влияют на PM2.5, NOx и сопутствующие выбросы. Технические решения у источника обычно дают быстрый эффект, а транспортные — устойчивый результат.
19
Сравнение мер по эффективности
Наиболее результативна комбинация: очистка выбросов, снижение транспортной нагрузки и уменьшение потребления энергии вместе дают максимальный суммарный эффект.
Обобщение подходов к снижению выбросов, используемых в климатических и природоохранных отчётах (сравнение в виде условных индексов, без привязки к конкретным данным региона).

## Slide 20
Главный вывод: чистый воздух требует совместных решений
Загрязнение атмосферы имеет несколько источников, но в городах сильнее всего влияют транспорт, энергетика, промышленность и бытовое отопление. Снижение реально только при сочетании технологий очистки, норм и ответственного поведения.