## Slide 1
Макромолекулы и синтетические полимерные материалы
Макромолекулы из повторяющихся звеньев образуют полимеры: рассмотрим строение, синтез, свойства и последствия.

## Slide 2
Почему полимеры стали важнейшими материалами современности
В первой половине XX века полимеры получили массовое производство: полиэтилен, полистирол, ПВХ и нейлон. Их распространению помогли дешёвое сырьё, простая переработка и широкий спектр применения — от упаковки до медицины.
2

## Slide 3
Классификация полимеров по происхождению и свойствам
3
Помимо происхождения, полимеры различают по тепловому поведению: часть многократно размягчается, а часть после отверждения не плавится.
Обобщённая учебная классификация (без привязки к одному источнику), дата обращения: 2026-05-14
Разные типы упаковки макромолекул формируют разное «поведение при нагреве», поэтому один и тот же материал нельзя заменить без потери свойств.

## Slide 4
4
Сравнение распространённых полимеров по свойствам
Пять популярных полимеров отличаются плотностью, жёсткостью и термостойкостью, из-за чего их выбирают для конкретных изделий. Незначительные отличия в строении цепи приводят к заметным изменениям плотности, жёсткости и термо- и химической устойчивости.
Обобщённые справочные характеристики полимеров, без привязки к конкретной таблице; дата: 2026-05-14

## Slide 5
5
Как получают синтетический полимер
Схема отражает типичные технологические стадии: от мономера через реакции к изделию, с двумя основными маршрутами.

## Slide 6
Строение макромолекул и роль повторяющегося звена
Макромолекулы включают сотни, тысячи и иногда десятки тысяч повторяющихся звеньев, соединённых ковалентными связями. Это формирует единую «химическую идентичность» полимера.
Длина цепи влияет на прочность, вязкость и пластичность: чем больше степень «переплетения», тем выше сопротивление разрушению и тем заметнее меняются температурные переходы.
Линейные цепи легче укладываются в плотные структуры, разветвлённые уменьшают упаковку, а сетчатые связи повышают твёрдость и термостойкость, потому что цепи сильнее «сшиты».
6

## Slide 7
7
Мономеры и полимеры: основные примеры
От простых молекул — к длинной цепи Этилен образует полиэтилен, пропилен — полипропилен, винилхлорид — ПВХ, стирол — полистирол, тетрафторэтилен — фторопласт. В цепи мономер превращается в повторяющееся звено.
Как «узнаётся» полимер по звену Эти пары показывают общий принцип: свойства задаются не исходным веществом в отдельности, а архитектурой макромолекулы. Поэтому результат нельзя точно предсказать без понимания строения цепи.

## Slide 8
Связь строения цепи и механических свойств
8
При переходе от линейных цепей к разветвлённым уменьшается плотность упаковки, а при сетчатых связях появляется «каркас», ограничивающий деформацию.
Обобщённые учебные данные по зависимости свойств полимеров от типа цепей; дата: 2026-05-14
Чем сложнее пространственная организация, тем сильнее меняются прочность, эластичность и способность к плавлению, что напрямую следует из структуры макромолекул.

## Slide 9
Полимеризация и поликонденсация как два пути образования полимеров
9
Полимеризация: рост цепи
Полимеризация обычно протекает без выделения побочных продуктов и характерна для мономеров с кратной связью. В результате формируется длинная цепь с заданным повторяющимся строением.
Поликонденсация: реакция с «выделением»
Поликонденсация сопровождается образованием низкомолекулярных веществ, например воды, аммиака или хлороводорода. Её применяют для получения полиамидов, полиэфиров и фенолформальдегидных смол.

## Slide 10
Основные типы синтетических полимеров и их применение
10
Выбор полимера определяется сочетанием способа получения, ключевых свойств и того, какие изделия нужно производить.
Учебно-справочные сведения о классификации и типичном применении полимеров; дата: 2026-05-14
Каждый полимер «закрепляется» за своей нишей: даже похожие материалы решают разные задачи благодаря уникальному набору свойств.

## Slide 11
11
Добавки и модификация свойств полимерных материалов
Пластификаторы Пластификаторы увеличивают гибкость полимера и уменьшают хрупкость, поэтому изделия легче гнутся и меньше трескаются при эксплуатации. Их выбор важен для баланса прочности и удобства переработки.
Стабилизаторы Стабилизаторы замедляют старение полимеров под действием света и кислорода: снижают потерю прочности и изменение цвета. Благодаря им материал дольше сохраняет свойства в реальных условиях.
Наполнители Наполнители повышают прочность и жёсткость, а также уменьшают стоимость композиции за счёт частичной замены дорогого сырья. Их дисперсность влияет на равномерность свойств изделия.
Пигменты Пигменты придают материалу устойчивый цвет и позволяют маркировать изделия. При правильном подборе они также защищают поверхность от части светового воздействия и поддерживают стабильный внешний вид.
Антипирены Антипирены снижают горючесть полимеров, повышая безопасность при нагреве и случайном возгорании. Эффект зависит от химии добавки и метода введения в расплав.

## Slide 12
Применение полимеров в разных отраслях
12
В строительстве полимеры ценят за влагостойкость и долговечность, а в упаковке — за малую массу и барьерные свойства. Это влияет на выбор форм и технологий.
Обобщённые отраслевые данные из учебных и обзорных материалов по химии полимеров; точные проценты по регионам различаются.
Распределение применения показывает: там, где важны лёгкость и защита от влаги, полимеры вытесняют многие традиционные материалы, обеспечивая массовость.

## Slide 13
Полимеры в медицине и биотехнологиях
Стерильные шприцы, капельницы, контейнеры, шовные нити, протезы, импланты и медицинские мембраны делают из специальных полимеров. Для них особенно важны биосовместимость и химическая чистота.
Выбор материала определяется тем, одноразовый ли он, или рассчитан на длительную работу внутри организма. Поэтому учитывают точность формы, предсказуемое старение и стабильность свойств при стерилизации.
13

## Slide 14
14
Жизненный цикл полимерного изделия
Схема отражает основные стадии: от сырья до управления отходами и повторной переработки

## Slide 15
Проблема пластиковых отходов
15
Полимерные отходы накапливаются, потому что многие пластмассы разрушаются очень медленно. Из-за этого упаковка и изделия после короткого использования остаются в окружающей среде на годы и десятилетия.
Долговечность пластмасс
При механическом распаде пластика образуется микропластик, который загрязняет воду и почву. Он способен распространяться далеко от места выброса и усложняет уборку загрязнений.
Микропластик и загрязнение
Во многих регионах повторное использование и возврат тары развиты слабо, поэтому значительная часть изделий становится отходами. Решающее значение имеют организационные схемы и доступность переработки.
Низкая вовлечённость в повторное использование
Экологический результат зависит от раздельного сбора, сортировки и дальнейшей переработки. Чистота потока отходов повышает шанс получить качественное вторичное сырьё и снизить нагрузку.
Раздельный сбор и переработка

## Slide 16
Способы обращения с полимерными отходами
16
Механическая переработка обычно подходит для отсортированных фракций, где материал можно измельчить и снова гранулировать. Это проще технологически, но чувствительно к загрязнениям.
Обобщённые принципы обращения с отходами полимеров из учебных и справочных материалов; точные доли зависят от страны и года.
Доля механической переработки остаётся высокой там, где налажен раздельный сбор. Чем выше качество сортировки, тем меньше объём отходов уходит на захоронение.

## Slide 17
Биоразлагаемые и «зелёные» полимеры
Полимолочная кислота, полигидроксиалканоаты и полимеры на основе возобновляемого сырья рассматриваются как альтернатива части традиционных пластиков. Их связывают с потенциальным снижением зависимости от нефти и изменением углеродного баланса.
Однако биоразложение работает не везде: многим материалам нужны определённые условия компостирования или промышленной переработки. В обычной среде они могут вести себя почти так же, как обычные пластмассы.
Чтобы такие решения были полезны, важны инфраструктура сбора и понятные требования к утилизации. Без правильного пути отходов «зелёный» ярлык сам по себе не решает экологическую проблему полностью.
17

## Slide 18
18
Преимущества и ограничения синтетических полимеров
Таблица показывает, как полезные качества полимеров связаны с их химической природой и технологией получения, а ограничения — с безопасностью, долговечностью и экологическими последствиями. Ценность полимеров формируется балансом: удобство и эксплуатационные свойства должны сопровождаться контролем безопасности и продуманным обращением с отходами.
Обобщение из учебных курсов по химии и материаловедению полимеров; оценка качественная.

## Slide 19
19
Будущее полимерных материалов
Композиты, умные полимеры и самовосстанавливающиеся покрытия нацелены на повышение ресурса изделий. Такие материалы могут менять поведение в зависимости от условий и продлевать срок службы деталей.
Отдельный вектор развития — полимеры для 3D-печати и более точные режимы химической переработки. Это помогает переходить к изготовлению ближе к форме «под задачу» и снижать лишние отходы производства.
Перспективны разработки полимеров с заранее заданными свойствами: от прочности и теплостойкости до биосовместимости. Тогда материал подбирают не «наугад», а под конкретный сценарий использования.
Главная цель будущего — долговечные материалы, которые после применения легче возвращаются в производство. Для этого нужно сочетать безопасную эксплуатацию с инфраструктурой переработки и понятными условиями утилизации.

## Slide 20
Макромолекулы и полимеры как основа современной материальной культуры
Строение макромолекул определяет свойства полимеров, а технология их получения даёт широкий спектр материалов. Они преобразили жизнь, но усилили проблему отходов. Ценность зависит от ответственного производства и переработки.