## Slide 1
Изучаем устройство автомата, порядок действий и требования безопасности.
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова

## Slide 2
2
Автомат Калашникова: устройство и учебное изучение
АК — один из самых известных образцов стрелкового оружия. В курсе ОБЗР его изучают как технический объект: рассматривают конструкцию, принцип работы и правила обращения с учебным образцом.

## Slide 3
3
Назначение неполной разборки
Неполная разборка даёт доступ к основным узлам автомата без полного демонтажа механизмов, что удобно для осмотра, чистки и смазки после учебных занятий.
Она помогает проверить состояние пружин, соединений и рабочих поверхностей, выявить загрязнение, износ или повреждения до появления неисправностей при дальнейшей работе.
Полная разборка применяется значительно реже, требует специальной подготовки и не относится к стандартным учебным действиям на уроке ОБЗР.

## Slide 4
4
Основные части автомата Калашникова
Неподвижные элементы конструкции К неподвижным частям относятся ствол со ствольной коробкой, крышка, цевьё и приклад. Они формируют основу оружия и обеспечивают прочность всей системы.
Подвижные механизмы Подвижные элементы — затворная рама, затвор, возвратный механизм и газовый поршень. Именно их движение определяет работу автоматики при выстреле и перезаряжании.

## Slide 5
5
Узлы автомата и их функции
Таблица показывает связь между узлом и его назначением.
Надёжность автомата зависит не от одной детали, а от согласованной работы всех узлов.
Учебный материал по ОБЗР и конструкция АК

## Slide 6
6
Меры безопасности перед началом работы
Перед любыми действиями автомат направляют в безопасную сторону, снимают магазин и убеждаются, что в патроннике нет патрона или другого предмета.
Положение предохранителя должно исключать случайный спуск. Проверка проводится последовательно: сначала визуально, затем по установленному учебному порядку.
Работа с учебным оружием требует сосредоточенности, аккуратности и строгого соблюдения инструкции, потому что именно безопасность является исходным условием всех дальнейших действий.

## Slide 7
7
Общая последовательность неполной разборки
Логика действий при учебном изучении порядка разборки автомата

## Slide 8
8
Крышка ствольной коробки и возвратный механизм
Защитная функция крышки Крышка ствольной коробки закрывает верхнюю часть автомата и предохраняет внутренние механизмы от пыли, влаги и случайных повреждений при обращении.
Работа возвратного механизма Возвратный механизм состоит из направляющей и пружины. Он возвращает подвижные части в исходное положение после работы автоматики.
Напряжение пружины Пружина находится под нагрузкой, поэтому при снятии и установке деталей требуется контролируемое движение без рывков и лишнего усилия.
Аккуратность обращения Неосторожное движение может привести к выскакиванию детали из посадочного места, поэтому элемент берут уверенно, но без спешки.

## Slide 9
9
Затворная рама связана с газовым поршнем и передаёт движение, необходимое для работы автоматики. При осмотре проверяют плавность хода и отсутствие перекосов.
Затвор запирает и отпирает канал ствола, а также участвует в извлечении и выбрасывании гильзы. Его рабочие поверхности должны быть чистыми и без повреждений.
Особое внимание уделяют боевым выступам затвора: на них не должно быть сколов, трещин, заметной деформации или следов чрезмерного износа.
Если на раме или затворе обнаружены загрязнение, заедание или повреждения, дальнейшая сборка и использование учебного образца требуют дополнительной проверки.
Затворная рама и затвор

## Slide 10
10
Основные причины необходимости чистки автомата
На практике источники загрязнения часто сочетаются, поэтому осмотр выполняют сразу после эксплуатации и перед длительным хранением.
Чем больше отложений и влаги, тем выше риск задержек и износа подвижных частей.
Учебный обобщённый анализ факторов загрязнения автомата Калашникова

## Slide 11
11
Газовая трубка и цевьё
Газовая трубка должна быть чистой и ровной: любые загрязнения или деформация мешают нормальной работе автоматики и могут нарушить движение подвижных частей.
Цевьё не только удобно лежит в руке, но и защищает её от нагрева. При осмотре важно проверить прочность крепления, отсутствие трещин и перекосов.
Обе детали влияют и на исправность оружия, и на безопасность обращения с ним, поэтому их состояние оценивают особенно внимательно перед дальнейшей сборкой.

## Slide 12
Подача начинается с корпуса Корпус магазина удерживает патроны и задаёт форму всей конструкции. Если он повреждён или деформирован, патроны могут смещаться и подаваться с задержкой. Именно поэтому внешний осмотр корпуса всегда выполняют первым.
Пружина и подаватель работают вместе Подающий механизм должен двигаться свободно и без заеданий. Подаватель поднимает патроны по мере расходования, а упругая пружина обеспечивает постоянное давление. Любая потеря упругости сразу отражается на надёжности подачи.
Защёлка фиксирует магазин в оружии Даже исправный магазин бесполезен, если он неплотно закреплён. Защёлка должна удерживать его без люфта, иначе нарушается подача патронов и возрастает риск сбоя при работе автоматики.
12
Магазин как источник подачи патронов

## Slide 13
13
Типичные ошибки при разборке и сборке
Диаграмма показывает, что большинство ошибок связано не со сложностью деталей, а с невнимательностью, спешкой и нарушением базового порядка действий.
Чем хуже соблюдается последовательность, тем выше риск ошибки; ключевой профилактикой остаётся тщательная проверка разряженности и спокойный темп работы.
Условная учебная шкала по типовым ошибкам, рассматриваемым на занятиях ОБЗР.

## Slide 14
14
Осмотр деталей после разборки
1. Очистка рабочей поверхности Сначала убирают пыль, раскладывают детали в порядке снятия и подготавливают место для осмотра. Это помогает не потерять элементы и быстрее заметить возможные повреждения.
2. Визуальная проверка деталей Затем оценивают загрязнения, коррозию, трещины, сколы и деформации. Особое внимание уделяют затвору, возвратному механизму и пружинам, где дефекты заметны не сразу.
3. Оценка посадочных мест и соединений После этого проверяют плотность соединений, состояние креплений и отсутствие перекосов. Здесь важно определить, сохраняется ли нормальное взаимодействие всех узлов.
4. Решение о дальнейшем обслуживании По результатам осмотра определяют, нужна ли чистка, смазка или замена детали. Такой итоговый вывод позволяет избежать задержек и сохранить работоспособность автомата.

## Slide 15
15
Сравнение помогает быстро оценить техническое состояние автомата по внешним признакам до начала дальнейших действий.
Если выявлены коррозия, деформация или заедание, дальнейшая сборка требует остановки и дополнительной проверки; исправность подтверждается только совокупностью положительных признаков.
Учебные признаки технического состояния деталей автомата Калашникова.
Признаки исправности и неисправности деталей

## Slide 16
16
Последовательность сборки после осмотра
Схема построена по обратному порядку неполной разборки и показывает логическую связь всех этапов.

## Slide 17
17
Контроль правильности сборки
После сборки сначала проверяют, надёжно ли зафиксированы все элементы и нет ли люфтов. Даже небольшой свободный ход может указывать на неполную посадку детали.
Затем обращают внимание на посторонние звуки, перекосы и плавность работы механизмов. Эти признаки помогают быстро заметить ошибку, допущенную на предыдущем этапе.
Завершающим шагом становится проверка предохранителя и общего состояния автомата. Если всё собрано верно, механизм работает согласованно и без внешних отклонений.

## Slide 18
18
Значение регулярной чистки и обслуживания
Регулярный уход особенно важен после работы в сырости, пыли и при резких изменениях температуры, когда загрязнения воздействуют на механизм быстрее обычного.
Чем регулярнее обслуживание, тем выше сохраняется работоспособность и тем ниже риск отказов; запущенное состояние резко снижает надёжность.
Учебная обобщённая схема зависимости работоспособности от регулярности обслуживания.

## Slide 19
19
Учебная и воспитательная ценность темы
Наблюдательность При разборке и осмотре учащийся учится замечать малозаметные детали, различать нормальное и повреждённое состояние элементов и делать выводы по внешним признакам.
Практический порядок действий Тема формирует привычку действовать по инструкции, не пропуская этапы и не заменяя порядок действий произвольными решениями. Это основа любой технической работы.
Ответственное отношение к безопасности Проверка разряженности, аккуратное обращение с деталями и внимательность к положению механизмов приучают к дисциплине и пониманию цены ошибки.
Связь теории и практики Курс ОБЗР показывает, как знания об устройстве оружия превращаются в конкретное умение: оценить состояние, выполнить действие по шагам и проверить результат.

## Slide 20
Итоги: устройство, порядок и безопасность Неполная разборка автомата Калашникова показывает, что точный порядок действий, аккуратность и обязательная проверка разряженности напрямую связаны с безопасностью и надёжностью оружия.